Подбор и заказ радиаторов отопления концерна SIRA Group©:

При подборе радиатора необходимо учитывать следующее: биметаллический радиатор более надежен и долговечен в эксплуатации в отличие алюминиевого. Эти качества определяется не только  повышенной прочностью (рабочее давление «Duetto» -25 атм., «RS»-40 атм.), но и  химической устойчивостью к составу теплоносителя (pH 6-9). Алюминиевый радиатор модель «ALUX» более требователен к химическому составу теплоносителя (pH 7-8), что ограничивает  область его использования.

Вышеперечисленные характеристики определяют область их применения:  в центральную (городскую) систему отопления рекомендуется установка биметаллических радиаторов модель «RS» или «Duetto» , а в автономную систему отопления - алюминиевые радиаторы  модель «ALUX».

Чтобы посчитать, какое количество секций необходимо установить в помещение, нужно знать - какая теплоотдача у выбранного радиатора. Возьмем, для примера, модель радиатора «RS-500» («500» указывает межосевое расстояние в мм.). Его теплоотдача составляет 199 Вт. Одна секция этой модели будет отапливать 1,99 м² помещения (согласно установленному нормативу: на 1 м² расходуется 100 Вт тепла).

Для расчета количества секций на площадь равную 18м², делаем следующее:

18 м² умножаем на 100 Вт= 1800 Вт

# 1800 Вт делим на 199 Вт (теплоотдача 1 секции) = 9,04

т.е., для обогрева данного помещения требуется ~ 9 секций.

Данный расчет верен только для стандартных условий, т. е. для помещений с одной внешней стеной, с одним окном, одним дверным проемом и высотой потолков до 3м. Если Ваши условия не отвечают выше перечисленным, то необходимо при расчете прибавить 15-20% к общему расчету количества секций. Если вместо двери в комнате имеется арка, которая соединяется со смежным помещением, то в расчете необходимо учитывать площадь этого помещения.

Подбор комплектующих.

Необходимо знать следующее:

- Сечение трубы (½"; ¾" или 1")

- Схему присоединения радиатора к стояку:

- Прямая -  подводка слева или справа;

- Диагональная – вход слева или справа.

Сечение трубы стояка необходимо учитывать, для правильного подбора комплектующих и запорно-регулирующей арматуры.

Диагональную схему подключения рекомендуется использовать при длине радиатора больше 12 секций.

По своим технологическим особенностям секционные радиаторы имеют с двух сторон

разную резьбу: с одной стороны левая, с другой – правая. Это нужно учитывать, чтобы  правильно

подключить прибор. Рассмотрим все варианты подключения одного прибора при различной

схеме подключения.

При прямой  схеме подключения:

При подводке справа

- Заглушка левая  – 1 шт.

- Переходник правый  (1"- ½" или 1"- ¾") – 2 шт.

- Переходник левый  (1"- ½" или 1"- ¼") – 1 шт.

- Клапан Маевского (½"  или ¼") - 1 шт.

- Кронштейны (накладной или анкерный) – от 2 шт.

- Вентиль верхний или клапан под терморегулятор (½" или ¾") – 1 шт.

- Вентиль нижний или кран шаровой (½" или ¾") – 1 шт.

При подводке слева

- Заглушка правая  – 1 шт.

- Переходник левый  (1"- ½" или 1"- ¾") – 2 шт.

- Переходник правый  (1"- ½" или 1"- ¼") – 1 шт.

- Клапан Маевского (½"  или ¼") - 1 шт.

- Кронштейны (накладной или анкерный) – от 2 шт.

- Вентиль верхний или клапан под терморегулятор (½" или ¾") – 1 шт.

- Вентиль нижний или кран шаровой (½" или ¾") – 1 шт.

При диагональной схеме подключения:

При подводке справа

- Заглушка правая  – 1 шт.

- Переходник правый  (1"- ½" или 1"- ¾") – 1 шт.

- Переходник левый (1"- ½" или 1"- ¾") – 1 шт.

- Переходник левый (под клапан Маевского)  (1"- ½" или 1"- ¼") – 1 шт.

- Клапан Маевского (½"  или ¼") - 1 шт.

- Кронштейны (накладной или анкерный) – от 2 шт.

- Вентиль верхний или клапан под терморегулятор (½" или ¾") – 1 шт.

- Вентиль нижний или кран шаровой (½" или ¾") – 1 шт.

При подводке слева

- Заглушка  левая  – 1 шт.

- Переходник правый   (1"- ½" или 1"- ¾") – 1 шт.

- Переходник  левый    (1"- ½" или 1"- ¾") – 1 шт.

- Переходник правый (под клапан Маевского)  (1"- ½" или 1"-¼")– 1 шт.

- Клапан Маевского (½"  или ¼") - 1 шт.

- Кронштейны (накладной или анкерный) – от 2 шт.

- Вентиль верхний или клапан под терморегулятор (½" или ¾") – 1 шт.

Вентиль нижний или кран шаровой (½" или ¾") – 1 шт